INSTRUKCJA POBIERANIA PRÓBEK OBORNIKA

opracowana na podstawie PN-R-04006:2000

Definicje:

- próbka pierwotna (indywidualna) – próbka pobrana z partii obornika w określonym miejscu i czasie

- próbka ogólna (zbiorcza) – próbka otrzymana przez połączenie i dokładne wymieszanie próbek pierwotnych

- próbka laboratoryjna (średnia) – próbka wydzielona z próbki ogólnej, przeznaczona do badań laboratoryjnych

- Próbki pierwotne pobiera się z różnych miejsc pryzmy, gnojowni, obory itp.

- Miejsca te powinny być oddalone od brzegów pryzmy, stosu na gnojowni od  0,5 do 1 m.

- Jeżeli próbki pobiera się z dwu lub więcej rzędów, miejsca pobierania próbek nie mogą znajdować się naprzeciwko siebie, a powinny być przesunięte na odległość od  1m do 3 m zależnie od wielkości pryzmy, gnojowni, obory itp.

- Liczba pobieranych próbek pierwotnych uzależniona jest od powierzchni obornikowej (wielkości pryzmy, gnojowni, obory itp.).

powierzchnia obornikowa					liczba próbek pierwotnych

do 10 m²							3

od 11 m² do 20 m²						5

od 21 m² do 30 m²						7

powyżej 30 m²			       7 + 1 próbkę z każdych 10 m² powyżej 30 m²

- Próbki pobiera się za pomocą szpadla i wideł.

- Z miejsc wyznaczonych do pobierania próbek usunąć wierzchnią warstwę obornika.

- Ostrym szpadlem odciąć z czterech stron, słup obornika o szerokości boków odpowiadającej szerokości roboczej szpadla, na całą głębokość stosu lub warstwy nawozu znajdującego się w oborze pod zwierzętami.

- Z odciętej powierzchni wyjąć obornik widłami lub szpadlem z całej głębokości z wyjątkiem warstwy najniższej, znajdującej się na dnie pryzmy, gnojowni itp.

- Obornik przechowywany w bezładnych stosach, gdzie trudno jest ustalić miejsce pobierania próbek, należy dokładnie obejrzeć. Pominąć warstwy stosu  przesuszone lub zatopione. Próbki pobierać z tych części stosu, które stanowią większość ogólnej masy obornika i gdzie panowały warunki do przebiegu właściwej fermentacji. Dalsze postępowanie przy pobieraniu próbek jest takie jak opisano wyżej.

- Pobrane próbki pierwotne umieścić w pojemniku i dobrze wymieszać.

- Próbkę ogólną wsypać na odpowiednio dużą powierzchnię, najlepiej czystą folię i z całego pobranego materiału, po dokładnym wymieszaniu, formować warstwę w kształcie kwadratu o takich wymiarach aby grubość warstwy nie przekraczała 10 cm. Z różnych miejsc tej warstwy pobrać kilkadziesiąt małych porcji obornika, w sumie około 2 kg (próbka laboratoryjna).

- Próbkę laboratoryjną umieścić w szczelnym pojemniku lub w woreczku z tworzywa sztucznego.

- Do próbki laboratoryjnej należy dołączyć jej opis według załączonego wzoru formularza

- Próbki laboratoryjne należy jak najszybciej dostarczyć do laboratorium

- Próbki należy przechowywać w chłodnym pomieszczeniu lub w lodówce.

- Próbki należy pobierać możliwie jak najszybciej, najlepiej rano lub wieczorem aby ograniczyć straty azotu z nawozu.

Opis próbki laboratoryjnej obornika

1.	Data pobrania próbki

(dzień, miesiąc, rok)

2.	Miejscowość

(wieś, gmina, województwo)

3.	Producent

(imię i nazwisko lub nazwa instytucji)

4.	Rodzaj obornika

(mieszany - od jakich zwierząt; bydlęcy - krowy mleczne, bukaty, jałówki, cielęta; świński; koński; drobiowy - kury nioski, brojlery, kaczki, gęsi i inne)

5

(ilość i rodzaj stosowanej ściółki w okresie produkcji obornika)

6. Rodzaje pasz zadawanych w okresie produkcji obornika

7. Sposób przechowywania obornika

(pryzma, gnojownik, obora płytka, bezładny stos itp.)

8

(krótki opis warunków i ocena metod przechowywania obornika)

9

(czas przechowywania i wielkość powierzchni obornikowej)

10

(stopień przefermentowania obornika - świeży; słabo, średnio i dobrze przefermentowany)

11

(inne dane i uwagi próbobiorcy)

12

(imię i nazwisko próbobiorcy)